## Slide 1: SCRIT実験におけるイオン分析器の分解能の向上
17cb084r 東條風雅
17cb021b 竹内湧哉
Notes: 全体的にシミュレーションは通過点って認識でいきたい

## Slide 2: 1.はじめに
不安定原子核の大きさと形を決定したい
SCRIT（Self Confining RI Target）
問題点：
半減期が短く固体ターゲットを作る時間がない
解決策：
イオンのままトラップして電子散乱しよう
出典（ http://apollo.lns.tohoku.ac.jp/scrit/SCRIT_Sendai_J/Physics.html）

## Slide 3: 1.はじめに
捕獲できたイオンの分析器の現状
Notes: ちょうどいい画像思いつかん

## Slide 4: 2.目的
SCRIT
イオン分別器
イオン検出器
10keVのポテンシャルから加速
E×Bフィルタでイオンを分ける
チャンネルトロンが1列に並べられている
信号
Notes: 何をシミュレーションするのか、全体の流れを視覚的に伝えたい。

## Slide 5: 方針
右図の構成で進めていく
Notes: シミュレーションの流れを説明。

## Slide 6: input
初期値を保持するファイルとしてJsonを用いた
Notes: 軽く触れる程度でいいかも。 → 書かんでいいかも

## Slide 7: 運動計算 4次のルンゲクッタ法
ルンゲクッタ法の公式：
連立ならば、同時進行させればいい
＋
行列のまま代入するだけでいい
Notes: 具体的な計算方法とともに、感覚的に理解できるようにかみ砕いて説明したい。

## Slide 8: 計算方法の比較
4次のルンゲクッタ法を採用した理由：
精度が高い
シンプルで実装しやすい

## Slide 10: 電場、磁場、ルンゲクッタ法のテスト
電場のテスト ⇒
磁場のテスト ⇒
一様電場中に初速度0でイオンを置く。座標が400mmを超えるまでの時間を比べる
方針 ⇒
ある値について、プログラムから求めた値とExcelで解析的に求めた値が一致することを確認する
一様磁場中に円運動するように初速度を与えたイオンを置く。円の半径を比べる

## Slide 11: 電場のテスト結果
刻み幅をに設定しているため、この結果は妥当である

## Slide 12: 磁場のテスト 半径の求め方
プログラム
Excel
運動方程式を解析的に解いて、その結果からローレンツ力による円運動の半径は、
で求められる。
①4次のルンゲクッタ法で運動方程式を解く
②ルンゲクッタ法の終了条件は2周を超えたとき
③座標の平均をとって、円の中心を求める
④各点と円の中心の距離を計算し、その平均値を円の半径とする

## Slide 13: 磁場のテスト結果

## Slide 14: output
Notes: 同時プロット、３Dプロット、ベクトル表示は説明するとして、途中経過を言うか否か。言わなくていいとは思っている。 →いらない気がする

## Slide 15: 初期条件
電場、磁場 ⇒
入射イオン ⇒
初速度 ⇒
150mm×100mmの範囲内に一様電場、一様磁場
電場：15000[V/m]
磁場：0.099[T]
種類：質量数132のSnイオン
価数：1価～20価
10keVのポテンシャルから計算された値

## Slide 16: シミュレーション結果
20価
1価
Notes: 現状どこまで進んでいるか。結果だけ紹介して、改善策は次のスライドから。

## Slide 17: 展望 初期設定
原因：①最大電場が小さい
②初速が速い
12価～20価のイオンが十分にセパレートできていない
改善策：①最大電場を大きくする
②SCRIT内のポテンシャルを低くする
③並べるチャンネルトロンの数を増やす
④チャンネルトロンをずらす

## Slide 18: 展望
電場をラプラス方程式を解いて求めた
磁場も同様に計算していく

## Slide 19: シミュレーション後
検出方法を決定し、装置の設計、製作に移行していく
検出器の選択肢：①MCPの読み出し電極分割
②Siストリップ検出器
③MPPC
④シンチレーション光のCCD読み出し