## Slide 1: SCRIT実験におけるイオン分析器の分解能の向上
17cb084r 東條風雅
17cb021b 竹内湧哉
Notes: 全体的にシミュレーションは通過点って認識でいきたい

## Slide 2: 1.はじめに
不安定原子核の大きさと形を決定したい
SCRIT（Self Confining RI Target）
問題点：
半減期が短く固体ターゲットを作る時間がない
解決策：
イオンのままトラップして電子散乱しよう
出典（ http://apollo.lns.tohoku.ac.jp/scrit/SCRIT_Sendai_J/Physics.html）
図１：SCRITのイメージ図

## Slide 3: 1.はじめに
SCRIT
10keV
検出器
E×B
フィルタ
チャンネルトロン
①片側の山がなくなる
②ポテンシャルで加速される
③速度で分解
③到達位置でシグナル
図２：E×Bフィルタのイメージ
図３：SCRITから分析器までの流れ
現状の分析器の構造
E×Bフィルタ
↓
チャンネルトロン
現状の分解能：
チャンネルトロン 5mm幅
1価～10価まで

## Slide 4: 2.目的と方針
シミュレーション
装置の設計
装置の製作
測定
解析
全体の方針
まずは、シミュレーションからやっていこう！
目標：
1価～20価の132 Snイオンを入射させて分別させて、分解能を5[mm]以下にすることを目標とする。
Notes: 何をシミュレーションするのか、全体の流れを視覚的に伝えたい。

## Slide 5: 2.目的と方針
シミュレーションといえば
simion
問題点：リモートで共同研究しづらい
自作してしまおう！！
利点：
物理の理解を深めること
データの共有のしやすさ
拡張性の良さ
在宅で作業できる
問題点：
性能の保証がない
単純に作るのが大変
利点のほうが大きいとしてシミュレーションソフトの開発を決定
引用元（http://www.ppl.k.u-tokyo.ac.jp/saito/memo_simion.html）
Notes: 何をシミュレーションするのか、全体の流れを視覚的に伝えたい。

## Slide 6: 2.目的と方針
シミュレーションソフトの方針
開発言語：python、共同開発環境：github
図：フローチャート
電場磁場の計算： とりあえず指定範囲内一様力場
運動計算： ルンゲクッタ法を用いた計算
終了判定： 領域の外に出たら終了
シミュレーション
フローチャートの作成の作成
それぞれの工程のアルゴリズムの決定
開発
テスト
実装
Notes: 何をシミュレーションするのか、全体の流れを視覚的に伝えたい。

## Slide 7: 運動計算の選定
出典（ https://automatic-browsing.com/2020/02/28 ）
利点：
①ほかのものに比べ精度がいい
（プログラム的にdouble型の１６桁と有効桁数が近い）
②計算式が比較的シンプル
（五次以降は係数がとても複雑になる割に精度が上がらない）
図：それぞれのアルゴリズムのシミュレーション
、
2.目的と方針
フローチャートの作成の作成
それぞれの工程のアルゴリズムの決定
開発
テスト
数値的に運動計算するalgorithm
・オイラー法（マクローリン展開一次まで近似）
・ホルン法（マクローリン展開二次まで近似）
・四次のルンゲクッタ法（マクローリン展開４次まで近似）

## Slide 8
3.進捗
実際の電場磁場のコーディング（現状）
①立方体の範囲と力場の力と向きを設定
②領域内なら設定されたベクトルを返し領域外ならゼロベクトルを返す。
startpos
endpos
フローチャートの作成の作成
それぞれの工程のアルゴリズムの決定
開発
テスト

## Slide 9
・
B
x
z
r
のとき、
0
z
Δt
E
のとき、
3.進捗
電場のテストの方針
磁場のテストの方針
フローチャートの作成の作成
それぞれの工程のアルゴリズムの決定
開発
テスト

## Slide 10
3.進捗
フローチャートの作成の作成
それぞれの工程のアルゴリズムの決定
開発
テスト
磁場のテスト
電場のテスト

## Slide 11
20価
1価
電場、磁場 ⇒
入射イオン ⇒
初速度 ⇒
150mm×100mmの範囲内に一様電場、一様磁場
電場：15000[V/m]
磁場：0.099[T]
種類：質量数132のSnイオン
価数：1価～20価
10keVのポテンシャルから計算された値
3.進捗
フローチャートの作成の作成
それぞれの工程のアルゴリズムの決定
開発
テスト

## Slide 12
原因：①最大電場が小さい
②初速が速い
12価～20価のイオンが十分にセパレートできていない
改善策：①最大電場を大きくする
②SCRIT内のポテンシャルを低くする
③並べるチャンネルトロンの数を増やす
④チャンネルトロンをずらす
20価
1価
4.展望
初期条件について

## Slide 13
4.展望
電場と磁場について
＜ラプラス方程式＞
ガウスの法則
これを2次元について考えて、離散化すると、
+++)
＜ポアソン方程式＞

## Slide 14
検出方法を決定し、装置の設計、製作に移行していく
検出器の選択肢：①MCPの読み出し電極分割
②Siストリップ検出器
③MPPC
④シンチレーション光のCCD読み出し
4.展望
シミュレーション後について
20価
1価
まとめ
電場と磁場はリアルなものではないが、イオンの振る舞いはシミュレーションできた

## Slide 15: 運動計算の選定
4次のルンゲクッタ法の公式：
5.補完資料
ならば、
オイラー法の公式:
ならば、
ならば、
ホルン法の公式:
Notes: 具体的な計算方法とともに、感覚的に理解できるようにかみ砕いて説明したい。

## Slide 16
のとき
実際の運動計算のコーディング
を出発点として、終了条件を満たすまでwhile文でループさせる
5.補完資料

## Slide 17
プログラム
Excel
運動方程式を解析的に解いて、その結果からローレンツ力による円運動の半径は、
で求められる。
①4次のルンゲクッタ法で運動方程式を解く
②ルンゲクッタ法の終了条件は2周を超えたとき
③座標の平均をとって、円の中心を求める
④各点と円の中心の距離を計算し、その平均値を円の半径とする
磁場のテスト 半径の求め方
5.補完資料

## Slide 18
電場のテスト結果
設定と初期条件
電場：
(x,y,z) = (-0.1,-0.1,-0.1)[m]から
(x,y,z) = (1.0,1.0,1.0)[m]の立方体内に一様電場をかける
入射イオン：
電荷+3のアルミニウムイオン
初期位置：
初速度：
刻み幅：

## Slide 19
磁場のテスト結果
設定と初期条件
磁場：
(x,y,z) = (-1000,-1000,-1000)[m]から
(x,y,z) = (1000,1000,1000)[m]の立方体内に一様磁場[T]をかける
入射イオン：
電荷+3のアルミニウムイオン
初期位置：
初速度：
刻み幅：